БАСКЕТБОЛЬНОЕ КОЛЬЦО

（ДЛЯ БАТУТА UNIX LINE SUPREME 12/14/16 ft）

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

Сборка и установка баскетбольного кольца должна осуществляться только взрослыми!

ВНИМАНИЕ:

- Перед установкой и использованием баскетбольного кольца, пожалуйста, следуйте инструкции и соблюдайте рекомендации.

- Проверьте наличие всех деталей, используя таблицу ниже.

| Деталь | Изображение | № | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Щит баскетбольный |  | 1 | 1 |
| Кольцо баскетбольное с сеткой |  | 2 | 1 |
| Опора щита |  | 3 | 1 |
| Верхняя часть опоры |  | 4 | 1 |
| Средняя часть опоры |  | 5 | 1 |
| Нижняя часть опоры |  | 6 | 1 |
| Крепление баскетбольного кольца к щиту |  | 7 | 1 |
| Баскетбольный мяч |  | 8 | 1 |
| Крепеж и инструменты | (M8x85mm) | 9 | 2 |
|  | (M6 x35mm) | 10 | 3 |
|  | (M6 x 14mm) | 11 | 6 |
|  | Соединитель пластин кольца (M5 x75mm) | 12 | 1 |
|  | Пружина | 13 | 1 |
|  | Крепеж пружины(M8 x 65mm) | 14 | 1 |
|  |  | 15 | 1 |
|  |  | 16 | 1 |

(!) ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОГО КОЛЬЦА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ ОДНУ СТОЙКУ ВЕРХНЕЙ ЗАЩИТНОЙ СЕТИ БАТУТА, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ:

(!) ТАКЖЕ, ИЗ СООБРАЖЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ РАМЫ С ОПОРОЙ БАТУТА. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ДЕМОНТИРОВАТЬ СОЕДИНИТЕЛЬ №1, И УСТАНОВИТЬ ВМЕСТО НЕГО СОЕДИНИТЕЛЬ №2 (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ БАСКЕТБОЛЬНОГО КОЛЬЦА)

Соединитель №1      Соединитель №2

ШАГ 1

Используя крепеж №9 (2шт.), соедините нижнюю часть опоры щита №6, с опорой рамы батута, как показано на рисунке.

ШАГ 2

А: Используйте крепеж №10 (3шт.) для присоединения опоры щита (№3) и крепления баскетбольного кольца к баскетбольному щиту (№7), как показано на рисунках.

Б:  Установите баскетбольное кольцо с сеткой (№2) на баскетбольный щит (№1), используя детали № 12,13,14, как показано на рисунке

ШАГ 3

Соедините части опоры баскетбольного кольца №4,5,6 и закрепите их между собой, используя крепеж №11 (4 шт.), затем снимите мягкую оплетку, а также чехол со стойки защитной сети, которая была демонтирована, и наденьте на получившуюся из деталей №4,5,6 длинную опору. После этого соедините деталь №3 (с уже установленным на ней щитом и кольцом) с деталью №4, используя крепеж №11 (2 шт.).

ШАГ 4

Разъедините расположенные в верхней части защитной сети батута и образующие круг прутья из стекловолокна в месте установки опоры баскетбольного кольца, затем проденьте прут в специальное отверстие в детали №3 и соедините прутья, как показано на рисунке.

Баскетбольное кольцо готово к использованию!

# Text boxes

Вид спереди                           Вид сзади